## Slide 1
Object Pointer (Platzhalter) der SoftkeyMask löschen
Rechts klick auf ObjectPointer
Löschen

## Slide 2
Mit der Taste „SK“ neue Softkeys auf den nun freien Flächen anlegen
Durch Doppelklick auf den Softkey, kann man ihn bearbeiten.

## Slide 3
Textfeld anlegen (Output String) und Softkey beschriften.
Neues Font Attributes erstellen, um NUR dieses Textfeld zu ändern (Schriftart und-größe)

## Slide 4
Neue Masken erstellen (siehe Anleitung von Raphael)und SoftKeyMask_Home an die neu erstellten Masken anhängen

## Slide 5
Mit diesen Werkzeugen verschiedene Formen auf der neuen Maske erstellen
Erstellte Formen erscheinen

## Slide 6
Die erstellten Formen markieren (linke Maustaste gedrückt halten und Formen einrahmen), und einen „Container“ erstellen
Ein neuer Reiter erscheint

## Slide 7
4 neue Button erstellen und bearbeiten und wie in Raphaels Anleitung beschrieben

## Slide 8
Für Object Ein- und Ausblenden Kommando/Command „ShowHideObject“ auswählen
Rechtsklick auf „Button“ -> Add Event -> OnKeyRelease Doppelklick auf Macro
Abhängigkeit
den Button „Ausblenden und Einblenden“ zuweisen

## Slide 9
Button „Ausblenden“ -> KEIN Haken bei Show
Button „Einblenden“ -> Haken bei Show muss gesetzt sein

## Slide 10
Rechtsklick auf „Button“
-> AddEvent
OnChangeChildPostion auswählen (Object verschieben)
Abhängigkeit
den Button „Links und Rechts“ zuweisen

## Slide 11
Doppelklick auf Macro
Kommando „OnChangeChildPostion“ (Object verschieben) auswählen

## Slide 12
Maske (Seite) auswählen auf der sich der Container befindet
Den Container auswählen
Neue Position in der X- und Y-Achse angeben.
Y
X
Position des Container ausgehend von der Ecke links oben

## Slide 13
Vor dem aufspielen mit „Eclipse“
Änderungen überspielen/speichern
ENDE
überspielen der Neuerungen